GRETA DE REIMS – Essais et Mesures

Temps alloué : 8 heures						Temps passé :

Nom :										Date :

Prénom :

Travail demandé :

Etude, réalisation, mise en service :

- Remplir la liste de matériel à utiliser suivant le catalogue donné et les informations fournis dans ce dossier.

- Fixer les matériels sur le panneau en respectant les cotes indiquées sur le plan.

- Façonner les conduits et les câbles.

- Passer les conducteurs dans les conduits en respectant les indications données.

- Mettre en place l’appareillage modulaire, le repérer et le raccorder conformément au schéma.

- Effectuer le raccordement électrique complet de l’installation en tenant compte impérativement du schéma de câblage fourni.

- Effectuer la mise en service de l’installation.

Durée de l’épreuve : 7 heures

- Réalisation : 5 heures et 30 minutes (durée conseillée).

- Mise en service : 30 minutes au minimum suivant le temps mis à la réalisation de l’installation

- Maintenance : 1 heure

( cette maintenance s’effectue sur l’installation réalisée par le candidat si celle-ci est complètement réalisée et en état de fonctionnement ).

- Mise sous tension de la maquette : L’alimentation de la maquette est

laissée à l’initiative de chaque formateur en respectant les règles de sécurité.

Fonctionnement de l’installation :

Eclairage couloir :

La lampe d’éclairage couloir E1 est mise sous tension par deux commutateurs va et vient S1 et S2. La protection de ce circuit est assurée par le fusible du sectionneur Q1 (10A).

Eclairage local chaufferie :

La lampe d’éclairage E2 est mise sous tension par une minuterie M1 avec préavis d’extinction. La télécommande est assurée par le bouton S3. La protection de ce circuit est assurée par le fusible du sectionneur Q2 (10A).

Alimentation chauffe-eau électrique :

Le chauffe-eau X1 est mis sous tension par le contacteur heure creuse bipolaire KM2. La télécommande est assurée par le contact RDA ainsi que l’interrupteur programmable P1. Le fusible du sectionneur Q3 (2A) assure la protection du circuit de commande. Le fusible du sectionneur Q4 (20A) assure la protection du circuit de puissance. Le voyant modulaire E3 simule la mise sous tension du chauffe-eau. Le contact RDA simule le signal heure creuse, heure pleine EDF.

Attention au passage des conducteurs dans les circuits. Il est impératif de respecter les circuits tels qu’ils sont représentés sur le schéma développé et de tenir compte des couleurs des conducteurs indiquées ci-après. Les sections seront respectées selon les normes en vigueur.

Couleurs des conducteurs utilisés :

Eclairage E1 : retour lampe : orange, navette : violet

Eclairage E2 : retour poussoir : marron, retour lampe : noir.

Raccordement des conducteurs dans le tableau modulaire :

Ne pas utiliser de barrettes de connexions type dominos. Seul, l’emploi de blocs de jonction est autorisé.

Rechercher les références du matériel à utiliser par poste de travail :

Exception pour :

- Panneau bois support : dimensions minimales : 1m 20 * 1m, épaisseur = 19 mm

- Accessoires de fixation : Vis VBA 4x25

- Les conducteurs

| MARQUE | REFERENCE | DESIGNATION | QUANTITE |
| --- | --- | --- | --- |
| Legrand |  | Tableau 2 rangées 13 modules Ekinox |  |
| Legrand |  | Rehausse tableau épaisseur 50 mm |  |
| Legrand |  | Bornier IP 2X de répartition de terre |  |
| Legrand |  | Bornier IP 2X phase (noir) |  |
| Legrand |  | Bornier IP 2X neutre (bleu) |  |
| Legrand |  | Boîte plexo 80*80*45; 7 embouts |  |
| Legrand |  | Prise de courant plexo (X1) |  |
| Legrand |  | Patère plexo (E1, E2) |  |
| Legrand |  | Bouton-poussoir plexo (S3) |  |
| Legrand |  | Va et vient composable OTEO (S1, S2) |  |
| Legrand |  | Cadre OTEO, montage vertical |  |
| Legrand |  | Moulure DLP 32*12,5 |  |
| Legrand |  | Angle plat variable pour DLP 32*12,5 |  |
| Legrand |  | Dérivation en té |  |
| Legrand |  | Embout pour DLP 32*12,5 |  |
| Legrand |  | Lyre pour IRL Ø 20 |  |
| Legrand |  | Barrette de connexion 12 éléments 10² |  |
| Arnould |  | Conduit IRL Ø 20 |  |
| Arnould |  | Coude équerre 2 pièces pour IRL Ø 20 |  |

Appareillage modulaire :

| MARQUE | REFERENCE | DESIGNATION | QUANTITE |
| --- | --- | --- | --- |
| Legrand |  | Interrupteur différentiel 30mA / 25 A (S0) |  |
| Legrand |  | Coupe-circuit 1P+N 10A / 250V (Q1, Q2, Q3) |  |
| Legrand |  | Coupe-circuit 1P+N 20A / 250V (Q4) |  |
| Legrand |  | Interrupteur à poussoir 20A – 250V (RDA) |  |
| Legrand |  | Contacteur heures creuses 2P – 20A (KM2) |  |
| Legrand |  | Interrupteur horaire programmable (P1) |  |
| Legrand |  | Minuterie |  |
| Legrand |  | Préavis d’extinction |  |
| Legrand |  | Peigne d’alimentation unipolaire |  |
| Legrand |  | Protection d’extrémité de peigne |  |
| Legrand |  | Obturateur 6,5 modules séparables |  |
| Legrand |  | Cartouche fusible 8,5*23 –2A |  |
| Legrand |  | Cartouche fusible 8,5*23 –10A |  |
| Legrand |  | Cartouche fusible 8,5*31,5 –20A |  |

utiliser une planche 1m 20 x 1m

repérage de l’appareillage

1 m

utiliser une planche 1m 20 x 1m

## Implantation du matériel (cotes en mm)

1000 mm

500 mm

Implantation appareillage modulaire :

Commentaire :

S0 : Interrupteur différentiel

Q1 : Coupe-circuit 1P+N 10A

Q2 : Coupe-circuit 1P+N 10A

Q3 : Coupe-circuit 1P+N 10A

Q4 : Coupe-circuit 1P+N 20A

RDA : Interrupteur modulaire unipolaire

P1 : Interrupteur horaire programmable

KM2 : Contacteur heure creuse 2P, bobine 230 V

KM1 : Minuterie, bobine 230 V

PM1 : Préavis d’extinction

E3 : voyant « marche » chauffe-eau

# Text boxes

1 m 20

S2

S1

○

●     ●

X1

E2

S3

E2

E1

1200 mm

S1

S3

S2

X1

○

●     ●

E1

IRL Ø 20

IRL Ø 20

IRL Ø 20

IRL Ø 20

IRL Ø 20

IRL Ø 20

IRL Ø 20

Bouton poussoir plexo

Boite deriv. plexo

Douille plexo

Douille plexo

Tableau     électrique

Prise de courant                                          OTEO

Va et vient                                          OTEO

Va et vient                                          OTEO

DLP 32 x 12,5

DLP 32 x 12,5

DLP 32 x 12,5

DLP 32 X 12,5

600 mm

50

40

200

250

420

400

300

500

100

350

400

B

A2

A1

4

Avis du formateur :                                         Evaluation de synthèse :

Acquis

Non Acquis

En Cours d’Acquisition

# CABLAGE D’UN BATIMENT

Mise en situation :

On demande à un électricien de réaliser une partie de l’installation électrique située dans le local chaufferie d’un pavillon.

Celui-ci comprend :

- un circuit éclairage piloté par une minuterie avec préavis d’extinction et un circuit éclairage commandé par un va et vient.

- Un circuit chauffe-eau mis sous tension par le contacteur heures creuses bipolaire KM2 et commandé par un interrupteur horaire programmable P1.