Le câblage d’une installation électrique en habitat

I LE TABLEAU ELECTRIQUE :

II SECTIONS DES CONDUCTEURS ET CALIBRE DES PROTECTIONS :

III LES CIRCUITS SPECIALISES :

Chaque gros électroménager doit être alimenté par un circuit spécialisé.

Au moins 4 circuits spécialisés doivent être prévus.

1 circuit cuisson :

1 circuit alimentation cuisinière ou plaque cuisson seule sur boîte de connexion ou prise 32 A mono ou 20 A tri.

3 circuits avec socle prise de courant 16 A :

Pour alimentation d’appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant, congélateur (Disjoncteur 20A).

Lorsque l’emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir 1 circuit spécialisé avec 1 dispositif différentiel 30 mA spécifique à ce circuit, de préférence à immunité renforcée (possibilité

d’alimentation par transformateur de séparation).

Autres circuits :

D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre si les applications sont prévues :

- chauffe-eau, chaudière et ses auxiliaires, pompe à chaleur, climatisation,

- appareil de chauffage salle de bains (par exemple sèche-serviette),

- piscine, circuits extérieurs (alimentation d’une ou plusieurs utilisations non attenantes au bâtiment, par ex. éclairage jardin, portail automatique, etc.), alarmes, contrôles, VMC lorsqu’elle n’est pas collective, etc.

Normes pour les handicapés :

IV LES PROTECTIONS DIFFERENTIELS :

Tous les circuits de l’installation doivent être protégés par un dispositif différentiel résiduel (DDR)      30 mA :

Le nombre, le type et le courant assigné sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Ces dispositifs doivent être placés à l’origine de tous les circuits.

Architecture Répartition des circuits

Les circuits sont à répartir judicieusement en aval des 30 mA.

Recommandation de protéger par des 30 mA différents les circuits d’éclairage et les prises de courant d’une même pièce.

Chauffage électrique avec fil pilote

L’ensemble des circuits de chauffage, y compris le fi l pilote, est placé sous un même 30 mA.

Circuits extérieurs

La protection des circuits extérieurs, alimentant des applications

extérieures non fi xées au bâtiment, doit être distincte de celle des

circuits intérieurs.

#### Choix des interrupteurs différentiels

Branchement monophasé de puissance y 18 kVA, avec ou sans chauffage électrique.

(1) L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger les circuits suivants :

- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson

- le circuit spécialisé du lave-linge.

En effet ces matériels peuvent en cas de défaut produire des courants comportant des composantes continues.

- et éventuellement deux circuits non spécialisés (éclairage ou

prises de courant)

Attention : Dans le cas où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A.

(2) Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électriques, dont la somme des courants est supérieure à 8 kVA sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel,

remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC.

Le type HI (haute immunité) :

Les produits à “immunité renforcée“ réduisent les cas de déclenchements intempestifs lorsqu’ils protégent les équipements générant des perturbations (micro-informatique, congélateur).

V LES NORMES PAR PIECES :

### V.1 LE SEJOUR

V.2 LA CUISINE

V.3 LA CHAMBRE

V.4 LA SALLE DE BAIN

V.5 LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE

VI RESEAUX DE COMMUNICATION

grade 1, distribution séparée :

- téléphone vers les prises RJ45

- télévision vers les prises coaxiales

VII LES TABLEAUX ELECTRIQUES

VII.1 APPARTEMENT DE 35 M² AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE

VII.2 APPARTEMENT DE 100 M² AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE ET FIL PILOTE

VII.3 APPARTEMENT > 100 M² AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE ET FIL PILOTE

# Text boxes

Le tableau est équipé de borniers phase, neutre et terre. Il est possible d’y installer des borniers supplémentaires.

Les peignes permettent d’alimenter les protections des circuits.

Les bornes d’arrivée sont parfois utilisées. Les bornes se montent à l’arrière du peigne.